  2M dalekohled
Astronomického ustavu AVČR v Ondřejově

---
Ondřejovská observatoř

---
Kopule 2m dalekohledu
Výška 21.11m
Průměr kopule 20m
Hmotnost 195t
Šířka štěrbiny 5m
Jezdí na 48 kolech na kruhové kolejnici

---
Panorama v kopuli

---
2m zrcadlo
Primární zrcadlo
Plný průměr	208 cm
Efektivní průměr	200 cm
Tloušťka 30 cm
Hmotnost	2340 kg
Ohnisková vzdálenost 9 m
Tvar rotační paraboloid

---
Možné konfigurace 2m dalekohledu
Primární ohnisko (nahoře)
Ohnisková délka	9 m
Zorné pole	21' 45''
Cassegrainovo ohnisko (uprostřed)
Efektivní ohnisková délka 29.16m
Průměr sekundárního zrcadla	58cm
Zorné pole	6' 45''
Coudé ohnisko (dole)
Efektivní ohnisková délka	63.5m
Zorné pole 3'

---
Schéma Coudé spektrografu

---
Pozorovací místnost v Coudé ohnisku

---
Kolimátor
Vytváří ze sbíhavého svazku světla rovnoběžný
145mm průměr
4606 mm ohnisková délka.
Mimoosová parabola

---
Mřížka B&L 833 vrypů/mm
V rovnoběžném světelném svazku se rozdělí jednotlivé barvy do různých úhlů – vzniká spektrum

---
Skleněné fotografické desky
(používány 1967-1992)

---
400mm kamera
Nízká disperze R~6000, spektrální rozsah 5900-7200 A
(Chlazeno kompresorem Cryotiger na -136 °C)

---
CCD Detektor LORAL ITL 2688x512 pix

---
Kamera 700mm
Detektor SITe 2000x800 pixelů 15x15 μm
chlazen kapalným dusíkem na -110 °C
Střední disperze R~13000
Spektrální rozsah 6300-6700A

---
Spektrograf OES

---
Ešeletové spektrum z OES
Vysoká disperze R~60000
spektrální rozsah 3700-11000 A v 62 spektrálních řádech